## Slide 1: CO LAB 1 MIPS Assembly Programming

## Slide 2: 課程大綱
實驗目的
MIPS 程式概述
MARS（MIPS Assembler and Runtime Simulator）介紹
範例程式解說
課堂實作
課後作業

## Slide 3: 實驗目的
概述 MIPS 組合語言
熟悉 MIPS 組譯工具 MARS
實作 MIPS 組合語言編成

## Slide 4: MIPS 程式概述
程式由 data section 與 text section 構成
  data section包含global data
  text section包含組語指令

## Slide 5: MARS 簡介
MARS is MIPS assembler and runtime simulator
GUI with point-and-click control and integrated editor
Easily editable register and memory values, similar to a spreadsheet
Display values in hexadecimal or decimal
Command line mode for instructors to test and evaluate many programs easily
MARS website
  http://courses.missouristate.edu/kenvollmar/mars/
Java
  https://www.java.com/zh_TW/

## Slide 6: MARS 使用者介面
工具列
編輯區
標準輸入與標準輸出
暫存器訊息

## Slide 7: MARS 編譯與執行
開啟舊檔
組譯
執行

## Slide 8: MARS 逐步執行
組譯
執行一條指令
指令檢視
資料檢視
暫存器檢視

## Slide 9: MARS 相關查詢
點擊help
基本指令
系統呼叫

## Slide 10: 範例程式解說 – 找最大公因數（1/2）
.data
msg_beginning:.asciiz "The GCD is:"
msg_inputa:.asciiz "The first number="
msg_inputb:.asciiz "The second number="
.text
.globl main
main:
#輸入兩自然數求最大公因數
#讀第一個數到t1
li $v0, 4 # load syscall code (4 : print string)
la $a0, msg_inputa # load address of string to be printed into $a0
syscall # print str
li $v0, 5 # load syscall code (5 : read int)
syscall # read int
add $t1, $zero, $v0
#讀第二個數到t2
li $v0,4
la $a0, msg_inputb
syscall
li $v0, 5
syscall
add $t2, $zero, $v0

## Slide 11: 範例程式解說 – 找最大公因數（2/2）
#比對t1與t2大小，若t1大則做減法，若t1較小則與t2交換
comp:
slt $t0, $t1, $t2 # if t1<t2 then let t1 be 1, else be 0
beq $t0, $zero, subb # if t1 is 0 then jump to subb
# swap t1 and t2
add $t3, $t1, $zero
add $t1, $t2, $zero
add $t2, $t3, $zero
subb:
sub $t1,$t1,$t2
bne $t1,$zero, comp
#顯示最大公因數
li $v0,4
la $a0, msg_beginning
syscall
add $a0, $zero, $t2
li $v0,1
syscall
li $v0,10
syscall

## Slide 12: 課堂實作
題目一：執行範例程式並輸入兩自然數找出最大公因數
題目二：參考範例程式與 PPT 輸入兩自然數做減法
期限：Lab1 課堂結束前

## Slide 13: 課後作業
題目：利用右下方指令，輸入一自然數X，找出最接近的兩質數 A與B (X>A, X<B)
期限：2019/10/14
繳交：上傳程式碼至E-COURSE 2
指令名 | 功能
lw | 把資料從記憶體搬到暫存器
sw | 把資料從暫存器搬到記憶體
add | 加法
sub | 減法
slt | 判斷小於
beq | 若相等跳躍
bne | 若不相等跳躍
j | 跳躍
or | 或
and | 和

## Slide 14: 評分方法
課堂練習：40%
課後作業：60%
  功 能 正 常：20%
  降低執行指令數
    1~5 名 40%
    6~10 名 30%
    11~20名 20%
    21~30名 10%
    31名~ 0%
遲交分數打九折，未交者不予計分。

## Slide 15: 附錄
MIPS 常見指令介紹
MIPS 常用系統呼叫

## Slide 16: MIPS 常見指令介紹
指令 | 描述
add $t1, $t2, $t3 | Addition with overflow : set $t1 to ($t2 plus $t3)
addi $t1, $t2, -100 | Addition immediate with overflow : set $t1 to ($t2 plus signed 16-bit immediate)
and $t1, $t2, $t3 | Bitwise AND : Set $t1 to bitwise AND of $t2 and $t3
beq $t1, $t2, label | Branch if equal : Branch to statement at label's address if $t1 and $t2 are equal
bne $t1, $t2, label | Branch if not equal : Branch to statement at label's address if $t1 and $t2 are not equal
sub $t1, $t2, $t3 | Subtraction with overflow : set $t1 to ($t2 minus $t3)

## Slide 17: MIPS 常用系統呼叫
Service | Code in $v0 | Arguments | Result
print integer | 1 | $a0 = integer to print | 
print float | 2 | $f12 = float to print | 
print double | 3 | $f12 = double to print | 
print string | 4 | $a0 = address of null-terminated string to print | 
read integer | 5 |  | $v0 contains integer read
read float | 6 |  | $f0 contains float read
read double | 7 |  | $f0 contains double read